Постановка задачі:

Для трубопроводу, показаного на малюнку  розрахувати втрати напору, тиску та енергії. Визначити втрати тиску та коефіцієнт гідравлічного опору крана “К”. При вирішенні завдання прийняти, що у трубопроводі тече вода при температурі 20ºС. Дати геометричну інтерпретацію проведених розрахунків.

L3

L3

“K”

L1	L1	L3	L2	  L2	L1	L2

Дано:

| Друга цифра №п.п у списку групи | Hапір, Н м вод.ст. | Витрати, Q л/с. | , м | , м | , м | Перша цифра №п.п у списку групи | , мм | ,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 14 | 15 | 200 | 450 | 4 | 1 | 360 | 170 |

1.Знаходження площ поперечних перерізів характерних ділянок

У данній роботі розглядається трубопровід, який складається з труб двох діаметрів  і :

()

()

2.Знаходження швидкостей на характерних ділянках

Швидкості будемо знаходити за формулою:

, де

Q-об”ємні витрати (/с);

F-площа поперечного перерізу;

Прийнявши Q=const швидкість буде залежати лише від площі поперечного перерізу. Так як площ характерних поперечних перерізів – дві, то і характерних швидкостей дві.

(м/с)

(м/с)

3.Визначення числа Рейнольса і режиму течії на характерних ділянках:

Число Рейнольса будемо розраховувати за формулою , де

U - швидкість;

D - діаметр труби;

v – коефіцієнт кінематичної вязкості (по температурі 20(С  v =100.6 )

Так як (>2320, то режим течії на ділянках трубопровода діаметром -турбулентний.

Так як (>2320, то режим течії на ділянках трубопровода діаметром -турбулентний.

4.Матеріал трубопроводу

Матеріал-цільностігнуті стальні водні труби, що були в нормальній експлуатації, з еквівалентною шорсткістю =1,3 мм

5.Знаходження коефіцієнтів гідравлічного опору

Враховуючи те, що режим течії в усьому трубопроводі – турбулентний, розрахунок коефіцієнтів гідравлічного опору будемо проводити з урахуванням шорсткості поверхні за формулою Альтшуля:

Коефіцієнт гідравлічного опору для ділянок трубопровода з діаметром  :

Коефіцієнт гідравлічного опору для ділянок трубопровода з діаметром  :

6.Знаходження лінійних втрат напору на окремих ділянках трубопроводу:

Лінійні втрати будемо знаходити за формулою:

( м вод. ст.)

Лінійні втрати напору на ділянці довжиною  та діаметром ():

( м вод. ст.)

Лінійні втрати напору на ділянці довжиною= +3+ та діаметром ():

( м вод. ст.)

Лінійні втрати напору на ділянці довжиною= ++ та діаметром ():

( м вод. ст.)

Лінійні втрати напору на ділянці довжиною  та діаметром ():

( м вод. ст.)

7.Сумарні лінійні втрати напору

=+++ 0.0178+2.861+0.0582+1.945=4. 877 ( м вод. ст.)

8.Визначення коефіцієнтів гідравлічного опору для місцевих опорів:

Коефіцієнт гідравлічного опору для місцевих опорів при зменшенні діаметру трубопроводу (на вході у трубопровід):

=0,5

Коефіцієнт гідравлічного опору для місцевих опорів при повороті трубопроводу на 90 градусів з урахуванням шорсткості поверхні:

=1,265

Коефіцієнт гідравлічного опору для місцевих опорів при збільшенні трубопроводу:

Для розрахунку місцевих втрати напору будемо використовувати формулу:

( м вод. ст.)

Місцеві втрати напору на вході в трубопровід:

( м вод. ст.)

Місцеві втрати напору при зменшенні діаметру трубопровіда від  до  :

( м вод. ст.)

Місцеві втрати напору при повороті трубопровіда діаметром  на 90( :

( м вод. ст.)

Місцеві втрати напору при збільшенні діаметру трубопровіда від  до  :

( м вод. ст.)

Місцеві втрати напору при повороті трубопровіда діаметром  на 90( :

( м вод. ст.)

Сумарні місцеві втрати напору:

=++4++2=0.00055 +0.0111+4*0.028+0.204+

+2*0.0013=0.33025 ( м вод. ст.)

9.Загальні втрати напору на ділянках до крана та після нього:

= + =4.877+0.33025=5.20725 ( м вод. ст.)

10.Втрати напору в крані:

Вважаючи, що тиск на вході дорівнює нулю, можемо записати (без урахування бараметричного тиску):

Н - - =0

Із цього рівняння знайдемо :

=Н - =14 –5.20725= 8.79275 ( м вод. ст.)

Отже, для того, щоб вирівняти тиск і підняти значення напору рідини у трубопроводі, необхідно замість крану встановити насос, який мав  (м вод.ст.),що компенсує загальні втрати напору на ділянках до крану та після нього.

11.Знаходження коефіцієнта місцевого опору крана:

З рівняння для втрати місцевого тиску в крані  знайдемо :

12.Втрати тиску у трубопроводі:

Втрати тиску можна знайти з рівняння ,де

- тиск до трубопровода;

- тиск безпосередньо у кінці трубопровода.

Па

13.Втрати енергії у трубопроводі:

Запишемо рівняння енергії для перерізів 1 та 2 (див. Мал. 1) у такій формі:

,де

m – масові  втрати ;

=(Н - )9810 – тиск у перерізі 1;

, де

=0, так як невраховуємо бараметричний тиск;

=0, тому що вісь співпадає з віссю симетрії труби у перерізі 2.

Таким чином втрати енергії за одиницю часу дорівнює:

Графічні складові гідродинамічного напору по ділянках трубопровода

Графічні складові гідродинамічного напору на ділянці трубопровода: 400-404

Висота стовба рідини (м вод. ст.)

Довжина трубопровода (м)

Література:

- Башта Т.М и др. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы.-М:Машиностроение, 1981.-423с

- Самойлович Г.С.  Гидрогазодинамика.–М:Машиностроение, 1990.-384с

# Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України “КПІ”

Теплоенергетичний факультет

## Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки

Розрахункове завдання з курсу гідрогазодинаміки

#### за темою:  Розрахунок гідравлічної системи

Виконав:

студент 2-го курсу

ТЕФ, гр. ТП-61

Мойса Д. Ю.

Перевірив:

Барабаш  П.О.

Київ 2007

# Text boxes

7

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Зм.

3

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Зм.

4

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Зм.

5

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Зм.

6

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Зм.

НТУУ «КПІ» ТЕФ

8

Листов

Лит.

Розрахунок гідравлічної системи

Утверд.

Н. Контр.

Реценз.

Барабаш П.О

Провер.

Мойса Д. Ю.

Разраб.

ТП 61 13 00 36

2

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

8

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Зм.